## Slide 1
Arduino/Processingによる心電図の測定

## Slide 2
シリアル通信
ArduinoUNO
パソコン
A/D変換と波形処理
（微分・IBIの計算等）
Arduinoから送られてきた情報の視覚化・ディスクへの保存
Arduino用プログラム
Processing用プログラム

## Slide 3
Arduino用プログラムの書き込み(1)
Arduinoのプログラムを、
Arduino開発環境にドラッグ＆ドロップ
Arduino開発環境が
起動します

## Slide 4
マイコンボードの種類、
シリアルポートの番号を
それぞれ設定。
※ポート番号はPCによって異なります
検証
ボードへの
書き込み
プログラム内容を検証(verify)し、
完了したらボードへ書き込みを行う。
Arduino用プログラムの書き込み(2)

## Slide 5
Processing用プログラムの実行(1)
Processingの各プログラムが入っているフォルダ内の、『settings.txt』を起動。
COM番号を変更し、保存。

## Slide 6
Processingのプログラムを、
Processing開発環境にドラッグ＆ドロップ
Processing開発環境が
起動します
Processing用プログラムの実行(2)

## Slide 7
実行
Processingの実行ボタンを押すと
プログラムが起動します。
プログラム起動例
停止
※プログラムを停止する場合は、画面右上の☓ボタンではなく、
開発環境の停止ボタンを押してください。
Processing用プログラムの実行(2)

## Slide 9
測定に必要なプログラム一式は、
『ecg001-4AP_2213』というフォルダ内にあります。
ecg～～A というフォルダにはArduino用プログラムが、
ecg～～P というフォルダにはProcessing用プログラムが、
それぞれ入っています。

## Slide 10
Arduinoプログラムの書き込みを行った後、
Processingプログラムを起動。
【ecg002】

## Slide 11
Processingプログラムを実行すると、ECG波形が表示されます。
【ecg002】

## Slide 12
Arduinoプログラムの書き込みを行った後、
Processingプログラムを起動。
【ecg003】

## Slide 13
Processingプログラムを実行すると、
ECG微分波形が表示されます。
【ecg003】

## Slide 14
Arduinoプログラムの書き込みを行った後、
Processingプログラムを起動。
【ecg004】

## Slide 15
Processingプログラムを実行すると、
ECG微分波形から算出されたIBIが表示されます。
【ecg004】
（IBI・・・ Inter Beat Interval）

## Slide 16
更新履歴
2014/03/09 naganoが改訂
2014/03/07 watanabe氏により作成される