## Slide 1
Arduinoを用いた
温度/湿度/気圧センサー（BME280）の読み取り
2018/02/17
長野祐一郎

## Slide 2
BME280センサー部分
ケーブル
L字型ピンヘッダーをはんだづけする。
ソケットをはんだ付けする
ピンヘッダーをはんだ付けし、収縮チューブで被覆する。
組み立てる部品の概要

## Slide 3
ワイヤーストリッパでフラットケーブルの被覆を剥がす。
ソケットを6個に切り離す。
ソケット側、ケーブル側の双方にはんだコーティングをする。
ソケットにケーブルをはんだ付けする。CSB以外の5本に接続する。
ケーブルの作製（１）

## Slide 4
ケーブルの作製（2）
ピンヘッダー(5本)をはんだコーティングする。
ピンヘッダーにケーブルをはんだ付けする。
プラスチック（黒いやつ）は外してしまう。
収縮チューブをつけて被覆＆補強する。

## Slide 5
センサーとArduinoをケーブルで接続する。
BME280 Arduino
------------------------------------
VDD 3.3v
GND GND
SDI SDA
SDO GND
SCK SCL
センサーとケーブルを右の表を参考に接続する。ケーブルの色は気にしなくて良い。接続が正しい事を確認してからUSBケーブルを接続する。

## Slide 6
サンプルプログラム(bme280test1)
・気温/気圧/標高/湿度をシリアルモニタに出力
Tempeature：気温
Prssure：気圧
Altitude：標高
Humidity:湿度
シリアルモニタの通信スピードを9600bpsに設定↓

## Slide 7
サンプルプログラム(bme280test2)
・気温/気圧/標高/湿度をシリアルプロッタに出力
緑：湿度
青：気温
赤：気圧(-1000)
センサーに息を吹きかけてみよう！

## Slide 8
その他
サンプルプログラム等一式は
http://kodamalab.sakura.ne.jp/wordpress/?p=30612
においてあります。
サンプルプログラムはArduino開発環境の他に
Adafruit_BME280_Library
https://github.com/adafruit/Adafruit_BME280_Library
Adafruit_Sensor
https://github.com/adafruit/Adafruit_Sensor
を使用します。