## Slide 1
②電源電源
③ブリッジ回路
④増幅回路
M5Stick
①マイコン
今回は使用しない

## Slide 2
レールスプリッター
e30
e29
e28
d28
d27
d26
LM385
②電源回路
LTE2426
LM385 1.2G
0vと5vを与えると正確な2.5vを出力してくれる
降圧した2.5vをブリッジ回路とLM385に出力している
1.2vを出力し、その後分圧回路で0.5vに変換する
ブリッジ回路に出力している
Notes: レールスプリッター：
http://akizukidenshi.com/catalog/faq/goodsfaq.aspx?goods=I-06868

## Slide 3
LT1167
e22
e23
e24
e25
f22
f24
f23
f22
１ｋΩ
発汗
発汗
GND
１ｋΩ
- IN増幅
GND
ブリッジ回路から出力された値を増幅している
Pin 1とPin 8の間に抵抗を入れることで出力する値の倍率を変えることができる
  (今回は1kΩ抵抗を使用し、入力された値を50倍にしている)
④増幅回路 (Instrumentation Amp)
+ IN増幅

## Slide 4
一部のピンはWiFi接続時AD変換として機能しない
そもそもESP32のAD変換は正確ではない
2/3~16倍に増幅できるアンプを内蔵している
電圧リファレンスを内蔵しているので正確な出力ができる
12 Bitに変換するAnalog Digital Converter
LT1167で増幅した電圧をさらに増幅してデジタル変換する
I2C接続
⑤AD変換
Blue: Voltage
Red: ESP32
ESP32内臓のAD変換
ADS1015
Notes: 一部のピンはWiFi Driverと共有しているため、WiFi接続中はAD変換として機能しない
参考サイト：https://www.e-tinkers.com/2019/10/using-a-thermistor-with-arduino-and-unexpected-esp32-adc-non-linearity/